Pořízení didaktických souprav pro fyziku

Příloha 1 		Specifikace předmětu zakázky

Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny

Zakázka - číslo:

Zadavatel:	Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Základní údaje:	Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Uchazeč vepíše svou nabídku do sloupce Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny a stvrdí podpisem.

| Specifikace předmětu zakázky | Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny |
| --- | --- |
| Parametry zboží požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zboží – vyplní uchazeč |
| Univerzální demonstrační souprava | Univerzální demonstrační souprava |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 1 | 1 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Univerzální podstavec včetně příslušenství pro provádění všech pokusů. Návod v českém jazyce k jednotlivým pokusům s jejich vyobrazením. Prvky a komponenty umožňující zejména tyto experimenty a demonstrace – měření síly a jejich účinků, skládání rovnoběžných a různoběžných sil, rozklad sil, ověření platnosti Newtonových pohybových zákonů, třecí síly při smykovém tření, jednoduchých strojů – jednozvratné a dvojzvratné páky, kladky pevné i volné, kladkostroje, kola na hřídeli, tlaku v kapalinách - plynech, Pascalova zákona, hydraulických zařízení, šíření světla, odraz a lom světla, zrcadla, čočky, elektrostatické jevy, demonstrace – elektromagnetické síly, elektromagnetického pole, elektromagnetické indukce, elektrického transformátoru. Všechny experimenty a demonstrace jsou plně realizovány prvky a komponenty soupravy, bez nároku na další příslušenství s výjimkou elektrického zdroje max. 12V pro pokusy z elektromagnetismu. Elektrický zdroj není součástí dodávky. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |
| Demonstrační souprava modelu motor - generátor | Demonstrační souprava modelu motor - generátor |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 1 | 1 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Podstavec včetně příslušenství pro sestavení modelů generátoru stejnosměrného proudu a motoru na stejnosměrný proud. Návod v českém jazyce pro sestavení modelů a jejich demonstraci. Prvky a komponenty umožňující sestavení funkčních modelů generátoru stejnosměrného proudu a motoru na stejnosměrný proud bez nároku na další příslušenství. Elektrický zdroj max. 12V pro napájení modelu stejnosměrného motoru není součástí soupravy. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |
| Demonstrační model lidského oka | Demonstrační model lidského oka |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 1 | 1 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Podstavec včetně příslušenství pro sestavení funkčního modelu lidského oka a realizaci všech demonstrací. Návod v českém jazyce pro sestavení a realizaci jednotlivých pokusů. Prvky a komponenty co nejvěrněji odpovídající složení lidského oka, umožňující realizaci jeho základních funkcí a vad - zobrazení obrazu na sítnici, akomodace oka, funkce žluté a slepé skvrny, krátkozrakost a její korekce, dalekozrakost a její korekce. Všechny experimenty jsou realizovány prvky a komponenty soupravy bez nároku na další příslušenství. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |
| Demonstrační souprava – geometrická laserová optika | Demonstrační souprava – geometrická laserová optika |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 1 | 1 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Podstavec včetně příslušenství pro realizaci všech demonstrací. Návod v českém jazyce pro realizaci jednotlivých pokusů s jejich vyobrazením. Prvky a komponenty umožňující především demonstraci principu činnosti těchto optických přístrojů – fotoaparátu, Gallileova a Keplerova dalekohledu. Demonstrace funkcí všech výše uvedených optických přístrojů je realizována prvky a komponenty soupravy, bez nároku na další příslušenství, kromě laserového zdroje. Poznámka : v případě magnetického uchycení prvků soupravy na magnetickou tabuli nemusí být tato tabule součástí dodávky. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |
| Laserový zdroj | Laserový zdroj |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 1 | 1 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Laserový zdroj vysoce směrového monochromatického koherentního světla. Zdroj nejméně pěti na sobě nezávislých světelných paprsků, procházejících optickým prostředím souběžně a rovnoběžně ve stejné vzdálenosti od sebe. Zdroj napájení – AC/DC adaptér s možností využití baterií. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |
| Žákovská souprava Optika | Žákovská souprava Optika |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 8 | 8 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Podstavec včetně příslušenství pro provádění všech experimentů. Návod v českém jazyce k jednotlivým experimentům bohatě doplněný obrazovým materiálem. Prvky a komponenty umožňující zejména tyto experimenty – přímočaré šíření světla, odraz a lom světla, rozklad světla, zobrazování zrcadly – rovinným, dutým, vypuklým, zobrazování čočkami – spojkami a rozptylkami, funkční konstrukci základních optických přístrojů – lidského oka, včetně možností korekce očních vad – krátkozrakosti a dalekozrakosti, lupy, mikroskopu, dalekohledů – Keplerova, Galileova, včetně reflektorů. Všechny experimenty jsou realizovány prvky a komponenty soupravy bez nároku na další příslušenství, kromě napěťového zdroje maximálně 12V/2A. Napěťový zdroj není součástí soupravy. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |

| Žákovská souprava Energie | Žákovská souprava Energie |
| --- | --- |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 8 | 8 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Podstavec včetně příslušenství pro provádění všech experimentů. Návod v českém jazyce k jednotlivým experimentům doplněný obrazovým materiálem. Prvky a komponenty umožňující realizaci experimentů z oblasti - mechanické energie - potenciální, kinetické a jejich vzájemné přeměny, přeměny mechanické energie v energii elektrickou, přeměny mechanické energie v tepelnou, přeměny mechanické energie větru v elektrickou, přeměny energie světelného záření v energii elektrickou. Všechny experimenty jsou realizovány prvky a komponenty soupravy bez nároku na další příslušenství. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |
| Žákovská souprava Elektřina | Žákovská souprava Elektřina |
| Počet kusů: | Počet kusů: |
| 8 | 8 |
| Minimální požadované parametry: | Parametry nabízeného zboží: |
| Podstavec včetně příslušenství pro provádění všech experimentů. Návod v českém jazyce k jednotlivým experimentům bohatě doplněný obrazovým materiálem. Prvky a komponenty umožňující zejména tyto experimenty – pokusy ze statické elektřiny, Faradayova klec, model kondenzátoru, základní elektrické obvody, Ohmův zákon, měření elektrického odporu, sériové i paralelní řazení žárovek a rezistorů, demonstrace Joulova - Lenzova zákona, tepelně závislé rezistory, princip funkce tepelné pojistky, konstrukci bimetalového spínače, ověření magnetického pole vodiče s proudem, magnetického pole cívky, konstrukce elektromagnetu, demonstrace elektromagnetické indukce, vlastní indukce, principu dynama a alternátoru, konstrukce motoru na stejnosměrný proud, motoru na střídavý proud, konstrukce transformátoru. Všechny experimenty jsou realizovány prvky a komponenty soupravy bez nároku na další příslušenství kromě napěťového zdroje maximálně 12V/2A a univerzálních měřících přístrojů. Napěťový zdroj a měřící přístroje nejsou součástí dodávky. |  |
| Záruční doba: | Záruční doba: |
| min. 24 měsíců |  |
| Odstranění vad: | Odstranění vad: |
| do 30 kalendářních dní od nahlášení |  |
| Instalace: | Instalace: |
| Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. |  |
|  | Prohlášení uchazeče: |
|  | Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu zakázky. )* |

|  | )* Technické parametry nabízeného zboží by měly být splněny plně dle Specifikace předmětu zakázky (levý sloupec tabulky), v jiném případě bude nabídka vyřazena z hodnocení. Uvedením prohlášení o splnění technické specifikace uchazeč potvrzuje tuto skutečnost a zavazuje se k ní. |
| --- | --- |

| Čestné prohlášení uchazeče |
| --- |
| Prohlašuji, že se subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto výběrového řízení. |
| Nabídková cena |
| Cena bez DPH (Kč): |
| Cena vč. 21% DPH (Kč): |
| Datum: |  |
| Název uchazeče: |  |
| Jméno oprávněné osoby uchazeče: |  |
| Razítko a podpis: |  |