## Slide 1: Ustájení prasnic
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Březen, 2014

## Slide 2
Autor a téma DUM: | [Ing. Iva Rašková] [Ustájení prasnic]
Číslo a název projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0906 EU peníze SŠPřZe Nový Jičín
Anotace, vč. možností využití: | DUM obsahuje [stručný zápis učiva, obrázky]. Lze využít k [probírání nového učiva].
Počet vyučovacích hodin: | 1 hodina
Určeno pro obory: | Agropodnikání
Šablona: Téma (název) sady DUM: | V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Chov zvířat
Číslo DUM (šablona_číslo šablony_číslo sady_číslo projektu_číslo DUM): | 52_1_S1_0906_D29

## Slide 3
Ustájení prasnic
  Bezstelivový provoz
  Stelivový provoz
  Hluboká podestýlka
  Přistýlaný

## Slide 4
Prasnice rodící, kojící
  Ustájení v porodně
  Individuální porodní kotce
    Jsou vybaveny přestavitelnou zábranou (omezení pohybu prasnice, ochrana selat před zalehnutím, zvýšení produktivity práce)
    Součástí je příkrmiště – prostor pro selata, musí zde být vyhřívaný prostor, napáječka, krmítko pro ně
    Před prasnicí je koryto a napáječka, výkaly propadávají do podroštových prostorů
    Spádové lože + piliny
    Teplota musí být zajištěna pro 2 kategorie – prasnice 14 – 25 °C, selata v prvních dnech života 30 – 32 °C

## Slide 7
  Skupinové na podestýlce
    Umístění přenosných porodních kotců – není nebezpečí zalehnutí selat
    Odstav v 5 – 6 týdnech
    Prostor není třeba vytápět

## Slide 8
Prasnice březí a zapouštěné
  Individuální ustájení (po určité době převod do skupin)
  Skupinové kotce
    Bez podestýlky (4 – 6ks)
    Přistýlané (40 – 60 ks)

## Slide 9: Technologické linky ve stájích pro prasnice
Krmná linka
  Kompletní krmné směsi (KKS) – vyrábí je výrobny krmných směsí, doveze se volně ložená, pneumaticky se plní zásobníky jádra, šnekovým dopravníkem se dopravuje do stáje a do koryta
  Výhoda – minimální nárok na obsluhu, automatický provoz
  Nevýhoda – vyšší ztráty rozprachem
  Horší prostředí pro prasata – práší se

## Slide 10
  Potrubní krmné systémy
    Krmí se automatickým krmným boxem řízeným počítačem
  Vlhčená tekutá krmiva
    Krmné vozíky (zakládání do koryt)
    Potrubní systémy s krmnými boxy
  Přikrmování selat
    Sesypná krmítka plněná ručně

## Slide 14
Napájení
  Automatické napáječky – hubicové, různě umístěné
Odkliz výkalů
  Bezstelivový provoz
    Mechanický
    Hydromechanický z podroštových prostor
  Podestýlaný provoz
    Traktor s radlicí

## Slide 17
Větrání
  Vzhledem k vysoké koncentraci zvířat je důležité větrání
  Podlahový systém – vysává se vzduch ven
  Přetlakový systém – dovnitř se vhání vzduch
Vytápění
  Centrální kotelna, rozvod
  Mobilní agregát
  Lokální vyhřívání (pro selata – výhřevné desky nebo infrazářiče)
Osvětlení

## Slide 18: Použité zdroje
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.chovzvirat.cz/clanek/415-porod-prasnic/
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=508&typ=html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.sano.sk/News-Details/425
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.agrico.cz/reference/zd-trebelovice-48.html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.age.cz/nweb/index.php/chov-prasat/jalove-a-brezi-prasnice.html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.farmtec.cz/reference-prasata-169/farma-pro-chov-prasnic-a-vykrm-prasat-chilcici-i27.html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-prasat/chov-prasnicek-a-prasnic/zarazovani-prasnicek-do-chovu.html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.agrico.cz/automaticke-krmne-boxy-compident-2-10.html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.pigprogress.net/Health-Diseases/Research/2012/4/Fermented-liquid-feeding-for-pigs-Knowledge-of-processes-stressed-PP008683W/
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.pig333.com/nutrition/fermented-liquid-feed-for-pigs_378/
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.zemedelske-potreby.cz/pro-prasata/napajecky.php
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.pigprogress.net/Breeding/Sow-Feeding/2011/1/Water-supply-crucial-when-purchasing-nipple-drinkers-PP007769W/
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.agrico.cz/napajecka-kolikova-m-306-pro-prasnice-i-kance-2-151.html
[online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.price-meter.eu/potreby-pro-prasata/